建设项目竣工环境保护

验收监测报告

# 报告编号：JSFY2017HJ-001

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： |  |

江苏方洋环境监测有限公司

2017年07月

项 目 名 称：张圩小区一期1-13号楼、41号楼项目

委 托 单 位：江苏方洋集团有限公司

承 担 单 位：江苏方洋环境监测有限公司

法 人 代 表：夏季春

项目负责人： 程志刚

报告编写人： 冯玉明

校      核： 张晓菊

审      核： 程志刚

签      发： 夏季春

现场负责人：邵建建

参 加 人 员：张剑芳、何杰、屠梦琪、王华伟、张晶晶、杨大伟

江苏方洋环境监测有限公司

电话:  0518-82256201

邮编:  222000

地址:  连云港市徐圩新区港前大道洁净技术中心三号厂房2楼

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	2

3 建设项目工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 环评结论与批复	4

4 污染物的排放及防治措施	9

4.1 废水排放及防治措施	9

4.2 废气排放及防治措施	11

4.3 噪声及其防治措施	12

4.4 固体废弃物及其处置情况	12

5 验收监测评价标准	14

5.1 废水排放标准	14

5.2 废气排放标准	14

5.3 厂界噪声评价标准	15

5.4 总量控制指标	15

6 验收监测内容	16

7 监测质量保证及分析方法	17

8 监测结果与评价	19

8.1监测期间工况	19

8.2废水监测结果与评价	19

8.3废气监测结果评价	20

8.4厂界噪声监测结果与评价	21

8.5固体废弃物处理情况	21

9 污染物总量核算	22

10 公众意见调查	23

10.1调查方式	23

10.2调查对象	23

10.3调查内容	23

10.4调查结果统计	23

10.5调查结果分析	24

11 环境管理检查	25

12验收监测结论、存在问题及建议	27

12.1结论	27

12.2存在问题	27

12.3建议	27

附件	29

项目平面位置及监测点位示意图	30

# 1 前言

张圩小区工程项目位于徐圩新区高新技术产业开发区西北部，纵六路北，驳盐河南路西，总用地面积113206平方米（169.81亩）。张圩小区整个小区由13栋6F住宅楼、13栋8F住宅楼、2栋11F住宅楼、2栋15F住宅楼、4栋16F住宅楼、3栋17F住宅楼及配套服务设施组成。该项目分为两期建设，一期建设规划内容包括1-13号多层住宅楼，及14、15、31、32高层住宅楼，总建筑面积72879.98平方米。二期规划总建筑面积166187.21平方米。

目前，项目建设方根据实际情况，一期项目已完成13栋6层住宅楼、幼儿园、41号物业用房建设，并将14、15、31、32高层住宅楼调整至二期建设。二期工程于2017年下半年开工。本次竣工环境保护验收监测工作仅针对张圩小区（一期）1-13号多层住宅楼及41号物业用房开展，总建筑面积41096.14平方米。

张圩小区工程项目由连云港市环境保护科学研究所于2012年6月编制完成项目环境影响报告书，2012年7月10日由连云港市环保局批复，2013年12月开始建设，于2015年12月竣工，目前张圩小区入住人口800人，入住率达80%，所以本次开展竣工环境保护验收监测。

根据原国家环保总局第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010 年修订版）等文件的要求，受江苏方洋集团有限公司委托，江苏方洋环境监测有限公司于 2017年 4月 20 日对张圩小区一期工程项目中废水、废气、噪声及固废污染物排放现状以及各类环保治理设施的处理能力进行了详细的现场调查，并收集、查阅有关资料，根据现场调查结果和现场环境管理检查情况编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》国家环境保护总局，2000年2月22日；

2.2《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号，1998年12月；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号，2001年12月27日；

2.4《 江苏省排污口设置及规范化 整 治管理办法》（ 苏 环 控[1997]122 号）；

2.5《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第 38 号令）；

2.6《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》国家环境保护总局，环发[1999]61号；

2.7《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》环发[2009]150号；

2.8《关于印发连云港市环保局建设项目环境管理规程的通知》（连环发[2010]302号）

2.9《连云港张圩小区项目环境影响报告书》（连云港市环境保护科学研究所，2012 年 6 月）；

2.10《关于对江苏方洋集团有限公司连云港张圩小区项目环境影响报告书的批复》

连云港市环境保护局，连环发[2012]268号，2012年 7 月 10日）；

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

张圩小区项目位于连云港市徐圩新区，纵六路（徐圩大道）北，驳盐河南路西。

项目总占地面积113206m2，总建筑面积239067.19m2，项目绿化面积8762m2，项目总投资56003.85万元，规划居住人口4992人。张圩小区整个小区由13栋6F住宅楼、13栋8F住宅楼、2栋11F住宅楼、2栋15F住宅楼、4栋16F住宅楼、3栋17F住宅楼及配套服务设施组成。本次验收监测内容为一期工程项目的1-13号多层(6F)住宅楼及41号物业用房，总建筑面积41096.14m2。

工程建设情况见表3-1。

项目建设内容见表3-2。

表3-1 建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复 | 2013年9月9日由连云港市发展和改革委员会予以批复，连发改投发[2013]436号。 |
| 2 | 环评 | 2012年6月由连云港市环境保护科学研究所完成环评。 |
| 3 | 环评批复 | 2012年7月10日由连云港市环境保护局予以批复，连环发[2012]268号。 |
| 4 | 验收项目及建设规模 | 本次验收内容为一期工程中的1-13号多层住宅楼及41号物业用房建设，共计41096.14m2。 |
| 5 | 项目破土动工及竣工时间 | 2013年12月开工建设，2015年12月竣工。 |
| 6 | 工程实际建设情况 | 项目主体工程及环保治理设施已投入运行，实际入住率80%，已达到设计能力的75%以上 。 |

表3-2 验收项目建设内容表

| 类型 | 环评内容（一期） | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程建设面积 | 一期建设内容包括1-13号多层住宅楼及14、15、31、32高层住宅楼，总建筑面积72879.98 m2。 | 1-13号多层住宅楼及41号物业用房，总建筑面积41096.14m2。14、15、31、32高层住宅楼调至二期进行建设。 |
| 公共工程 | 给水工程：由区域内自来水管网供给； | 与环评一致。 |
|  | 排水工程：采用雨污分流排放方式，雨水就近排放，污水经污水管网接入板桥工业园污水处理厂处理； | 项目所在区域管网尚未建设，污水经收集后统一由罐车拉至徐圩污水厂处理，其它与环评一致。 |
|  | 电力：采用10kV双电源供电； | 与环评一致。 |
|  | 弱电智能：设置以下弱电系统：通信系统（含电话、网络系统）、有线电视系统、安防系统、消防报警系统、防雷接地系统； | 与环评一致。 |
|  | 排烟：住宅单体楼梯间和前室由建筑专业设置满足排烟要求的可开启外窗自然排烟； 空调：住宅楼按分体式空调机设计，施工图设计时外墙上部预埋DN80的套管，用以穿空调室内外机的连接管； 太阳能：太阳能热水器与建筑一体化设计、施工，并预留管道； | 与环评一致。 |
|  | 生活垃圾收集：生活垃圾采取袋装化分类投放共设置特定垃圾收集点，位于主要道路旁，由专人对垃圾进行清理并运送至城市垃圾处理站。垃圾收集点与相邻的住宅楼距离均大于10m。 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水处理：废水要是居民用水，物业废水、绿化用水等。各类生活废水进入化粪池处理后经市政污水管网进入板桥工业园污水处理厂进一步集中处理；室外雨水排入城市雨水管网。 | 各类生活废水进入化粪池处理后，由罐车集中运输至徐圩污水处理厂。 |
|  | 废气处理：主要大气污染物为住宅区厨房燃料燃烧废气及油烟、化粪池废气及垃圾收集点废气，汽车尾气，在废气排放的临路周边种植绿化带。 | 与环评一致。 |
|  | 固废处理：主要为小区内的居民生活垃圾。拟由小区内设立的垃圾收集点按分类、袋装、定点收集的原则集中收集后，再由市政环卫部门统一运出进行卫生填埋等处理、处置。 | 与环评一致。 |
|  | 噪声：主要是小区内汽车行驶的交通噪声、临路交通噪声等。利用建筑物隔声、距离降噪、绿化带等措施降低噪声，达到要求。 | 与环评一致。 |

## 3.2 环评结论与批复

3.2.1 环评结论

张圩小区项目位于徐圩新区高新技术产业开发区西北部，纵六路（徐圩大道）北，驳盐河南路西。项目所选地块为规划的居住用地，同时该项目的建筑功能、平面布局、容积率、建筑密度、绿化率及节能节水技术等方面指标符合国家及地方房地产政策要求；根据《连云港市总体规划》（2008～2030）、《连云港[徐圩新区]控规编制单元划分》（2011-2030）及《连云港市规划局建设项目规划设计条件》（连规条[2011]070）的要求，从与区域发展规划符合性、项目建设及营运期污染因素的影响、外环境对项目的影响、功能布局合理性、环境-社会-经济效益等方面综合分析，项目选址与城市规划用地性质相符，符合连云港市发展总体规划，选址可行。

项目建设选用先进的施工方式和环保节能的建筑材料，最大限度减少污染物产生量，各项污染治理得当。符合清洁生产要求，也基本符合《绿色建筑技术导则》相关标准要求，符合循环经济的基本思想。

项目废水经化粪池处理后由罐车集中运输至徐圩污水处理厂集中处理；固体废弃物经统一收集后，由市政环卫部门统一运出进行卫生填埋等处理、处置，收集处置率达100%，项目建设符合城市环保规划。

项目的建成有利于提升区域景观、休闲环境、可促进地区地方居住环境和经济的发展。

3.2.2 环评建议

(1)加强管理，减少施工扬尘污染，工地应配置细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房。及时对运输道路打扫和洒水，必要时对建设区域采取水雾降尘。在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等，要防止散落。

(2)建筑施工场界的噪声必须达到GB12523-2011的规定值，除特殊需要作业外(经环保部门批准)，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工。

(3)项目施工期要采取有效的水土保持措施，防止区域大面积水土流失。做好生态环境保护措施，减小施工给生态环境带来的影响。

(4)化粪池等环保设施建设应委托有资质单位进行设计、施工、调试，按照环评建议或可达到同等效果的方案对水污染物进行治理，确保区内处理出水达到废水排放标准要求。

(5)合理布局建筑位置和建筑性质，加强临路一侧的绿化，安装使用隔声降噪效果好的建材，降低周围交通噪声对小区内部声环境的影响。

(6)按建筑规划要求设置垃圾收集点和化粪池。安装水泵等高噪声设备，应注意基础减振，按隔声要求设计，设隔声门、隔声窗。

(7)有关部门应加快区域污水管网和集中供热等环保基础设施的建设进度，在区域污水管网接通以前，该项目不能投入使用。

(8)项目区内若新建酒店、餐饮、超市等有污染项目需根据各项目具体情况另行办理相关环保审批手续，项目在建设过程中要考虑预留环保设施的位置。

(9)对于小区内配电房，应严格按照建筑设计规范合理设计，距离居住楼房保持一定的距离，避免电磁辐射影响居民的正常生活。

(10)合理设置小区内的垃圾收集点，与住宅楼保持一定距离，减少生活垃圾及恶臭气体等对小区环境的影响。

3.2.3 连云港市环境保护局对环评报告书的批复及意见

你公司报送的《连云港张圩小区项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、收悉，经研究，批复如下：

- 根据《报告书》评价结论、连云港市环境保护咨询中心“技术评估意见”、市规划局建设用地规划设计条件（连规条[2011]070号）和国有建设用地使用权出让合同（编号：3207012010CR0162），在落实报告书中所列污染防治措施以及生态保护措施的前提下，从环保角度，项目在拟定地点按报告书所列内容建设具有环境可行性。

- 该项目在工程设计、建设和日常环境管理中，你单位必须认真落实《报告书》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

1、你单位须制定施工期环境保护手册，在施工招标、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，委托有资质单位开展项目施工期环境监测和环境监理工作并定期向环保部门提交工程环境监理报告，确保《报告书》及本批复中各项环保要求得到全面落实、项目施工期的各项环境污染防治措施和生态保护措施执行到位、污染物稳定达标排放，做到合法和文明施工，有效减缓施工期对周围环境的影响，并于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、加强对施工期建筑扬尘的管理，场地平整及施工过程中产生的扬尘，要采取定期洒水、覆盖防尘、布置围栏、使用商品混凝土等有效措施，减少扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响；对施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运输车辆要净车出厂，加盖蓬布，不得沿途抛洒。采取有效措施切实减轻施工期污染程度。

3、按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网并分别于城市雨、污水官网接管。施工期，施工废水经沉淀、隔油预处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排，生活污水经临时化粪池预处理后排入区域污水管网，进入板桥工业园污水处理厂集中处理；运营期，生活污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准要求后，接入区域污水管网，进入板桥工业园污水处理厂集中处理。

4、项目内须使用集中供热及清洁能源。合理布置车行道，落实“报告书”中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理，减少对项目的影响。

5、施工期严格执行噪声污染防治有关规定，采取有效降噪措施，合理安排施工时间和使用低噪声设备，减少施工噪声对周围环境的影响，确保噪声满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB 12523-2011）中的施工限值要求，避免影响项目周边的敏感目标，未经环保部门同意，严禁夜间施工（禁止在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业）。运营期水泵和风机等产生噪声的设施需合理布局，并采取隔声、吸声等措施，项目内须实行禁鸣，地下车库入口应合理设置，并在出入口采取降噪措施，设置适宜的绿化带，确保区域噪声达到相应的功能区标准，防止噪声扰民；临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、设置绿化隔离带等环保措施，防止外环境对项目产生影响；同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

6、项目内须设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集点，按照“零排放”要求，对固体废物实现分类收集、综合利用。生活垃圾及时送环卫部门处理。

7、合理安排施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

8、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范设置各类排污口。

9、项目内配套商业如需开办产生污染的三产服务项目，须配置公共烟道、预留油烟、污水、噪声治理设施的位置，告知业主，并须到环保部门单独办理环保手续。

10、项目内住房户型比例应符合相关政策法规，并经主管部门审批通过。

11、你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建成实施后，水污染物排放量（接管考核量）核定为：

废水量≤316003.5t/a、CODCr≤94.8t/a、SS≤63.2t/a、氨氮≤11.0t/a、总氮≤14.2t/a、总磷≤1.5t/a、动植物油≤31.6t/a；

四、项目建设期间的监督管理由市监察局负责，发现问题及时上报。项目建成后，须到环保部门办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破快的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

# 4 污染物的排放及防治措施

## 4.1 废水排放及防治措施

本项目已实施雨污分流，项目建成后废水主要以生活污水为主，水质简单，项目废水排放及防治措施实施情况见表4-1。1-13号住宅楼间共有11个化粪池，化粪池位于各住宅楼之间，其中4号楼与5号间的7#、8#化粪池规模较大。现场有两个雨水排放口，一个污水排放口，雨水排放口分别位于2号、3号楼之间和5号、6号楼之间的围墙外，污水排放口位于4号、5号楼之间的围墙外。所有污水汇集后由罐车统一拖运至徐圩污水处理厂进行处理。化粪池如图4-1，化粪池、雨水排放口和污水排放口位置示意图如图4-2。

表4-1 废水排放及防治措施

| 序号 | 类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 生活废水 | 经化粪池处理后，接管进入板桥工业园污水处理厂。 | 生活废水进入化粪池处理后，由罐车集中运输至徐圩污水处理厂。 |
| 2 | 雨水 | 雨水排放本着由高向低，根据地形特点和格局，就近排放的原则，在小区道路场地等处均匀布置雨水口收集地面排水，用于浇洒绿化。 | 同环评批复 |

图 4-1 化粪池

图4-2 化粪池及排污口示意图

## 4.2 废气排放及防治措施

本项目主要大气污染物为厨房产生的废气、油烟、垃圾收集点废气、化粪池的恶臭。废气排放及防治措施见表4-2。

表4-2 废气排放及防治措施

| 主要污染源 | 处理方式 |
| --- | --- |
|  | 环评要求 | 实际建设 |
| 厨房燃烧废气、油烟 | 居民厨房燃烧废气及油烟经过各户抽油烟机净化装置处理，经楼内预留烟道统一从楼顶高空排放。 | 与环评要求一致 |
| 化粪池及垃圾 收集点废气 | （1）合理安排垃圾收集点垃圾的周转量，做到当日垃圾当日清理，尽量减少垃圾在小区内堆放的时间。同时，垃圾收集点应与住宅保持10m以上的距离。（2）确保垃圾收集装置完好，避免应破损导致垃圾散落。（3）化粪池布置在地下，防止化粪池内废水与空气直接接触，保持污水排放系统的畅通，减少臭气的产生量，小区内排污管道全部采用暗管，并采取措施防止堵塞。⑷ 化粪池上面进行绿化，利用绿化吸收恶臭气体，减少对周围环境的影响，同时应使化粪池与居民楼保持一定的距离。 | 与环评要求一致，所有垃圾由徐圩新区环境卫生管理所定期清理。 |

## 4.3 噪声及其防治措施

本项目营运期间的噪声主要是小区内配套水泵以及排烟系统风机等机械设备工作噪声以及汽车行驶的交通噪声等。具体内容及治理设施见表4-3。

表4-3 主要噪声源及防治措施

| 噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- |
|  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 风机 | 建筑物隔声和距离降噪、选低噪设备 | 按环评要求建设 |
| 水泵 | 建筑物隔声和距离降噪、选低噪设备 |  |
| 交通噪声 | 人车分流，设禁鸣标志、种植绿化 |  |

## 4.4 固体废弃物及其处置情况

本项目产生的固废主要有居民区的生活垃圾。小区内设专门的垃圾收集点，生活垃圾由环卫部门统一清运。为了利于垃圾的处理，对成分较复杂的生活垃圾，采用分类收集方式。在每个垃圾收集点设立可回收垃圾、不可回收垃圾等多个不同容器，进行收集；对于厨房垃圾，集中收集、及时处理，以防止腐烂发臭。处置情况见表 4-4。

表4-4 固体废弃物及其处理情况

| 固体废物 | 处理方式 |
| --- | --- |
|  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 生活垃圾 | 根据可回收垃圾、不可回收垃圾分类收集，由环卫部门统一清运，厨房垃圾及时处理，防止腐烂发臭。 | 与环评建设一致，所有垃圾由徐圩新区环境卫生管理所定期处理。 |

图 4-3 垃圾收集箱

# 5 验收监测评价标准

## 5.1 废水排放标准

项目外排污水主要为小区内居民以及其他人员的生活污水，拟经化粪池处理后进入板桥污水厂集集中处理，实际情况为经化粪池预处理后由罐车拉至徐圩污水处理厂进行集中处理。污水处理厂接管要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准，项目其主要指标详见表5-1。

表5-1 污水排放标准浓度限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | 徐圩污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～9.5 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 500 |
| 3 | 悬浮物 | 400 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 45 |
| 5 | 总氮（以N计） | 70 |
| 6 | 总磷（以P计） | 8 |
| 7 | 五日生化需氧量（BOD5） | 350 |
| 8 | 动植物油 | 100 |
| 9 | 石油类 | 15 |
| 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 |
| 依据标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级限值 |

## 5.2 废气排放标准

汽车尾气（主要污染物为氮氧化物、非甲烷总烃）厨房油烟产生的废气（主要为二氧化硫、氮氧化物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准，详见表5-2。

表5-2 废气排放标准的浓度限值

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |  |
| 1 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）表2标准要求 |
| 2 | 二氧化硫 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |  |

## 5.3 厂界噪声评价标准

项目厂界噪声标准执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。具体标准值见表5-3。

表5-3 厂界噪声标准限值

| 时段 | 标准值dB(A) | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 55 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准 |
| 夜间 | 45 |  |

## 5.4 总量控制指标

根据环评结论及连云港市环境保护局对该项目环评的批复，项目污染物年排放总量须控制在如下范围内，具体值见表5-4。

表5-4  污染物总量控制指标

| 种类 | 污染因子 | 总量控制指标 （吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 316003.5 |
|  | CODCr | 94.8 |
|  | SS | 63.2 |
|  | 氨氮 | 11.0 |
|  | 总氮 | 14.2 |
|  | 总磷 | 1.5 |
|  | 动植物油 | 31.6 |

# 6 验收监测内容

污水监测点位选在化粪池排口处，噪声在厂界外布设4个监测点，离法定厂界1m，高1.2m以上处。具体监测点位、项目和频次见表6-1。

表6-1监测点位、项目和频次

| 类型 | 监测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 生活污水化粪池排口 | pH | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 悬浮物（SS） | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 氨氮（以N计） | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 总磷（以P计） | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 总氮（以N计） | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 化学需氧量（COD） | 连续2天、每天4次 |  |
|  |  | 动植物油 | 连续2天、每天4次 |  |
| 噪声 | 噪声 | 等效A声级 | 昼间1次、夜间1次，2天 | 1类标准 |
| 厂界无组织 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 2天，每天3次 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 2天，每天3次 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 2天，每天3次 |  |

# 7 监测质量保证及分析方法

本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ 373-2007）的要求，以《水污染物排放总量监测技术规范》作为依据，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品增加10%的现场平行样。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前必须经过校准，监测数据实行三级审核。

废水、废气、噪声监测方法见表7-1、表7-2、表7-3；质量控制情况见表7-4。

表7-1 废水监测分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 便携式pH计法 | 水和废水监测分析方法（第四版） |
| 2 | 悬浮物（SS） | 重量法 | GB 11901-89《水质悬浮物的测定 重量法》 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 |
| 5 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 |

表7-2 废气监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 |
| 2 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 |
| 3 | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 |

表7-3 噪声监测方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

表7-4    质量控制情况表

| 项目 | 质控样采样时间 | 质控样采样点位（mg/L） | 相对偏差（%） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样 | 生活污水总排口 |  |  |
| 化学需氧量（COD） | 2017.5.18 10:00 | 190 | 186 | 1.50 | 合格 |
|  | 2017.5.19 10:00 | 199 | 200 | 0.35 | 合格 |
| 氨氮 | 2017.5.18 10:00 | 40.3 | 40.3 | 0 | 合格 |
|  | 2017.5.19 10:00 | 41.3 | 41.0 | 0.52 | 合格 |
| 总氮 | 2017.5.18 10:00 | 52.5 | 52.2 | 0.41 | 合格 |
|  | 2017.5.19 10:00 | 52.0 | 52.7 | 0.95 | 合格 |
| 总磷 | 2017.5.18 10:00 | 4.51 | 4.52 | 0.16 | 合格 |
|  | 2017.5.19 10:00 | 4.46 | 4.50 | 0.63 | 合格 |
| 备注：《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）表1。 |

# 8 监测结果与评价

## 8.1监测期间工况

江苏方洋环境监测有限公司于2017年5月18日至19日对该项目中废水、废气、噪声和固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查。监测期间只对1-13号多层住宅楼及41号物业用房进行了监测与检查，预计入住人员约为1000人，验收监测住户入住情况约为800人，入住率达到75%以上，满足验收监测工况要求。

## 8.2废水监测结果与评价

该项目废水排口处化学需氧量（COD）、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油的日均排放浓度及pH值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准，废水监测结果见表8-1。

表8-1  废水监测结果统计表      单位：mg/L

| 采样 地点 | 采样 日期 | 采样时间 | pH (无量纲) | 化学需氧量（COD） | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 活 污 水 排 口 | 2017.5.18 | 10:00 | 7.60 | 186 | 35 | 40.3 | 52.2 | 4.52 | 0.10 |
|  |  | 12:00 | 7.59 | 197 | 30 | 40.8 | 51.4 | 4.50 | 0.16 |
|  |  | 14:00 | 7.55 | 192 | 32 | 40.5 | 51.9 | 4.54 | 0.12 |
|  |  | 16:00 | 7.61 | 192 | 34 | 40.75 | 52.2 | 4.52 | 0.18 |
|  |  | 平均值 | 7.59 | 192 | 33 | 40.6 | 51.9 | 4.52 | 0.18 |
|  | 2017.5.19 | 10:00 | 7.55 | 199 | 30 | 41.0 | 52.7 | 4.50 | 0.09 |
|  |  | 12:00 | 7.56 | 194 | 32 | 40.8 | 52.1 | 4.51 | 0.19 |
|  |  | 14:00 | 7.58 | 203 | 30 | 41.3 | 50.9 | 4.54 | 0.13 |
|  |  | 16:00 | 7.57 | 197 | 29 | 41.0 | 50.6 | 4.48 | 0.10 |
|  |  | 平均值 | 7.57 | 198 | 30 | 41.0 | 51.6 | 4.51 | 0.13 |
| 标准值 | - | 6.5～9.5 | 500 | 400 | 45 | 70 | 8 | 100 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 废水排放标准按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准 |

## 8.3废气监测结果评价

无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求，废气监测结果见表8-2。

表8-2   废气监测结果

| 采样 日期 | 采样位置及编号 | 采样 时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 气温 （℃） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 湿度 （RH%） | 风向 |
| 5月 18日 | 无组织上风向参照点 | 12:00 | 0.184 | 0.025 | 0.016 | 28.8 | 101.4 | 4.7 | 46.5 | S |
|  |  | 14:00 | 0.148 | 0.034 | 0.016 | 29.6 | 101.2 | 4.5 | 49.2 | S |
|  |  | 16:00 | 0.165 | 0.032 | 0.015 | 28.1 | 101.4 | 4.6 | 51.7 | S |
|  | 无组织下风向1#点 | 12:00 | 0.147 | 0.028 | 0.018 | 28.8 | 101.4 | 4.7 | 46.5 | S |
|  |  | 14:00 | 0.166 | 0.033 | 0.017 | 29.6 | 101.2 | 4.5 | 49.2 | S |
|  |  | 16:00 | 0.129 | 0.029 | 0.017 | 28.1 | 101.4 | 4.6 | 51.7 | S |
|  | 无组织下风向2#点 | 12:00 | 0.110 | 0.024 | 0.015 | 28.8 | 101.4 | 4.7 | 46.5 | S |
|  |  | 14:00 | 0.129 | 0.034 | 0.016 | 29.6 | 101.2 | 4.5 | 49.2 | S |
|  |  | 16:00 | 0.110 | 0.023 | 0.018 | 28.1 | 101.4 | 4.6 | 51.7 | S |
|  | 无组织下风向3#点 | 12:00 | 0.166 | 0.030 | 0.015 | 28.8 | 101.4 | 4.7 | 46.5 | S |
|  |  | 14:00 | 0.148 | 0.018 | 0.016 | 29.6 | 101.2 | 4.5 | 49.2 | S |
|  |  | 16:00 | 0.147 | 0.039 | 0.017 | 28.1 | 101.4 | 4.6 | 51.7 | S |
| 5月 19日 | 无组织上风向参照点 | 12:00 | 0.166 | 0.030 | 0.016 | 28.9 | 101.4 | 4.1 | 46.5 | SE |
|  |  | 14:00 | 0.129 | 0.030 | 0.017 | 29.4 | 101.3 | 4.4 | 49.2 | SE |
|  |  | 16:00 | 0.129 | 0.037 | 0.016 | 28.0 | 101.4 | 4.5 | 51.7 | SE |
|  | 无组织下风向1#点 | 12:00 | 0.129 | 0.023 | 0.016 | 28.9 | 101.4 | 4.1 | 46.5 | SE |
|  |  | 14:00 | 0.111 | 0.036 | 0.016 | 29.4 | 101.3 | 4.4 | 49.2 | SE |
|  |  | 16:00 | 0.147 | 0.028 | 0.017 | 28.0 | 101.4 | 4.5 | 51.7 | SE |
|  | 无组织下风向2#点 | 12:00 | 0.110 | 0.029 | 0.016 | 28.9 | 101.4 | 4.1 | 46.5 | SE |
|  |  | 14:00 | 0.129 | 0.024 | 0.017 | 29.4 | 101.3 | 4.4 | 49.2 | SE |
|  |  | 16:00 | 0.110 | 0.032 | 0.017 | 28.0 | 101.4 | 4.5 | 51.7 | SE |
|  | 无组织下风向3#点 | 12:00 | 0.147 | 0.034 | 0.014 | 28.9 | 101.4 | 4.1 | 46.5 | SE |
|  |  | 14:00 | 0.166 | 0.030 | 0.016 | 29.4 | 101.3 | 4.4 | 49.2 | SE |
|  |  | 16:00 | 0.165 | 0.023 | 0.014 | 28.0 | 101.4 | 4.5 | 51.7 | SE |
| 最高允许排放浓度 | 1.0 | 0.4 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - | - | - |
| 备注 | 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求 |

## 8.4厂界噪声监测结果与评价

厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，噪声监测结果见表8-3。

表8-3厂界噪声监测结果统计表

单位：Leq dB(A)

| 监测点位 | 测点位置 | 主要噪声源 | 2017.5.18 | 2017.5.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界外东 | / | 54.2 | 42.0 | 51.4 | 42.9 |
| 2 | 厂界外南 | / | 53.9 | 44.0 | 53.6 | 43.3 |
| 3 | 厂界外西 | / | 49.4 | 43.6 | 50.9 | 44.5 |
| 4 | 厂界外北 | / | 53.6 | 42.9 | 53.2 | 43.8 |
| 标准值 | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 噪声各测点昼间/夜间等效声级值达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准 |

## 8.5固体废弃物处理情况

居民生产的生活垃圾经分类、及时、定点收集后，委托环卫部门统一处理。

# 9 污染物总量核算

水污染物排放总量核算情况见表9-1，因张圩小区项目设计入住人员约5000人，本次验收规模为1-13号楼项目，设计入住人员约为1000人，按该项目环评批复中给出总量指标的1/5进行考核。实测排放总量与1/5总量控制指标对照见表9-2。

核算结果表明：废水中各种污染物的年排放量均未超出环评批复的污染物年容许排放量。

表9-1 水污染物排放总量核算表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度平均值（mg/L） | 废水排放量（t/d） | 实际年运行时间（天） | 实际年排放量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | - | 96 | 365 | 35040 |
|  | CODCr | 195 |  |  | 6.83 |
|  | 悬浮物（SS） | 31.5 |  |  | 1.10 |
|  | 氨氮 | 40.8 |  |  | 1.43 |
|  | 总氮 | 51.8 |  |  | 1.82 |
|  | 总磷 | 4.51 |  |  | 0.158 |
|  | 动植物油 | 0.134 |  |  | 0.00470 |

表9-2  实测排放总量与总量控制指标对照

| 污染因子 | 废水量 | CODCr | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放总量（t/a） | 35040 | 6.83 | 1.10 | 1.43 | 1.82 | 0.158 | 0.00470 |
| 控制指标（t/a） | 63200.7 | 18.96 | 12.64 | 2.2 | 2.84 | 0.3 | 6.32 |
| 评价结果 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |

# 10 公众意见调查

## 10.1调查方式

采用张贴告示并现场解答公众关心的问题的方式，在公众对项目了解清楚的情况下，组织公众填写公众意见调查表。

## 10.2调查对象

主要调查项目周边居民，本项目共发出公众参与表100份，实际收回95份。填写调查表的公众来自徐圩新区各个单位。

## 10.3调查内容

1、公众对拟建项目所在区域目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）的反映。

2、公众对本建设项目的了解程度及反映。

3、公众对在该地进行项目建设与经济发展的关系的认识。

4、公众了解本建设项目概况后，对项目可能排放的污染物对环境影响的意见。

5、公众对本项目污染防治等方面的意见和建议。

## 10.4调查结果统计

公众参与调查结果统计见表10-1。

表10-1 公众参与调查结果统计表

| 调查内容 | 公众态度 |
| --- | --- |
| 您对环境质量现状是否满意（如不了解请注明原因） | 很满意 | 较满意 | 不满意 | 很不满意 |
|  | 25 | 70 | 0 | 0 |
| 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 | 不了解 | 知道一点 | 很清楚 |  |
|  | 10 | 33 | 52 |  |
| 您对本工程的建设最关心的环境问题是 | 大气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 其它 |
|  | 10 | 74 | 11 |  |
| 您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 | 严重、较大 | 一般 | 较小 | 不清楚 |
|  | 0 | 28 | 64 | 3 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 | 支持 | 有条件赞成 | 无所谓 | 反对 |
|  | 81 | 9 | 5 | 0 |
| 您对项目环保方面有何建议要求 | - |

## 10.5调查结果分析

1、公众对建设项目所在地环境质量现状的满意程度

参加调查的公众95人对拟建项目所在地的环境质量表示满意或较满意，这些表明了建设项目所在地的环境质量现状较好。

2、公众对该项目的了解程度

所有参与的调查者对该项目都较为了解。大部分公众认为本项目建设对环境质量造成的影响/危害较小，通过此次的公众参与调查，扩大了工程的影响力与透明度，将引起公众更加广泛的关注。

3、公众对工程的支持程度

本次公众调查中，从环保角度出发，90人都支持该项目，5人无所谓，支持本项目的人占总调查人数的94.7%，其中9人有条件（条件为：环保设施到位、改善周边环境、加强卫生管理）赞成，81人支持该项目的建设，由此可见公众对本项目的建设是支持的。

4、公众对该项目建设过程中及建成后环保方面的建议和要求

（1）建设方要确保环保投资，防止水土流失；

（2）加强施工扬尘的防治，减轻施工扬尘对大气环境的影响；

（3）项目的建设及运营期，加强对环保设施的管理；

（4）环保部门加强监督，以改善周围环境。

综上所述，大多数公众对该项目的实施持积极的支持态度，充分认识到项目的建设能改善生活环境，提高居住水平，促进当地的经济发展。公众对项目的环境保护也提出了有益的意见，要求建设单位加强绿化，施工单位加强施工管理，创建舒适的居住环境。

# 11 环境管理检查

验收监测期间，将对小区环境管理情况进行检查，结果见表11-1、11-2。

表11-1 环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 该项目按《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 制定了环境保护管理制度，与环保相关的事务有专门负责人。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本项目建成后，各类环保治理设施与主体工程同时建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。 |
| 4 | 清污分流、雨污分流情况 | 项目按照清污分流原则要求规划建设了小区排水管网，做到清污、雨污分流。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况 | 在排污口未设置明显标识。 |
| 6 | 固体废弃物安全处置措施 | 本项目产生的固体废弃物主要为居民生活垃圾，小区内设置固定个垃圾集中点，由环卫部门统一清运。 |
| 7 | 其他相关环保要求 | 项目建设过程中应预留环保设施的位置。 环境评价仅限于本环境影响报告书中所述的建筑规模、建设方案及所述的污染防治措施，当以上述内容发生较大变化时应另行评价。 |

表11-2  环评批复落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《报告书》评价结论、连云港市环境保护咨询中心“技术评估意见”、市规划局建设用地规划设计条件和国有建设用地使用权出让合同，项目在拟定地点按报告书所列内容建设具有环境可行性。 | 徐圩新区，纵六路（徐圩大道）北，驳盐河南路西，总用地面积113206 m2，总建筑面积239067.19 m2。本次验收监测主要为1-13号多层住宅楼及41号物业用房，总建筑面积41096.14m2。 |
| 2 | 你单位必须认真落实《报告书》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。 | 对1-13号多层住宅楼及41号物业用房进行检测，废水量≤35040t/a、CODCr≤6.83t/a、SS≤1.10t/a、氨氮≤1.43t/a、总氮≤1.82t/a、总磷≤0.158t/a、动植物油≤0.00470t/a； |
| 3 | 加强对施工期建筑扬尘的管理，场地平整及施工过程中产生的扬尘，要采取定期洒水、覆盖防尘、布置围栏、使用商品混凝土等有效措施，减少扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响；对施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运输车辆要净车出厂，加盖蓬布，不得沿途抛洒。采取有效措施切实减轻施工期污染程度。 | 按要求执行 |
| 4 | 按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网并分别于城市雨、污水官网接管。施工期，施工废水经沉淀、隔油预处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排，生活污水经临时化粪池预处理后排入区域污水管网，进入板桥工业园污水处理厂集中处理；运营期，生活污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准要求后，接入区域污水管网，进入板桥工业园污水处理厂集中处理。 | 按“雨污分流”的要求，生活污水经化粪池处理后，由罐车拉至徐圩污水处理厂。经检测，废水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的日均排放浓度及pH值排放浓度符合污水处理厂执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准。 |
| 5 | 合理布置车行道，落实“报告书”中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理，减少对项目的影响。 | 按要求执行 |
| 6 | 施工期严格执行噪声污染防治有关规定，采取有效降噪措施，合理安排施工时间和使用低噪声设备，减少施工噪声对周围环境的影响，未经环保部门同意，严禁夜间施工。运营期水泵和风机等产生噪声的设施需合理布局，并采取隔声、吸声等措施，项目内须实行禁鸣。确保区域内噪声达到相应功能区标准。 | 该项目选取低噪设备，并采用减震、隔音降噪等措施，经检查，厂界噪声均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准 |
| 7 | 项目内须设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集点，按照“零排放”要求，对固体废物实现分类收集、综合利用。生活垃圾及时送环卫部门处理。 | 本项目产生的固体废弃物主要为居民生活垃圾，设立专门的垃圾收集点，由环卫部门统一处理。 |
| 8 | 合理安排施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。 | 按要求执行 |
| 9 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范设置各类排污口。 | 排污口、化粪池未设置明显标识，其他按要求执行。 |
| 10 | 项目内住房户型比例应符合相关政策法规，并经主管部门审批通过。 | 按要求执行 |

# 12验收监测结论、存在问题及建议

## 12.1结论

1、该项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、验收监测期间，项目正常运行，实际居住人口达环评设计规模的75%以上，符合验收监测的工况要求。

3、验收监测期间，该项目废水主要为生活污水。经化粪池处理后统一收集定期运送至徐圩污水处理厂集中处理。监测结果表明废水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的日均排放浓度及pH值排放浓度符合污水处理厂执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准。

4、验收监测期间，该项目的废气主要为住宅区厨房燃料废气及油烟及地面停车场废气、化粪池废气及垃圾收集点废气。通过种植绿化带来吸收化粪池及垃圾收集点废气。监测结果表明，无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准要求。

5、验收监测期间，项目厂界环境噪声各监测点昼间和夜间等效A声级均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。

6、验收监测期间，该项目的固体废弃物主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运处理。

7、本项目的废水量及废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的年排放量均未超出环评及批复中要求的各污染物年允许排放量的1/5。

## 12.2存在问题

1、因张圩小区周围无市政污水管网，小区污水排口未接入市政污水管网，短期内采用罐车托运的方式将生活污水集中至徐圩污水处理厂进行处理。

2、在污水及雨水排放口未设置明显环保标识，化粪池未喷涂或悬挂明显标识。

## 12.3建议

1、短期内与污水厂加强沟通，加强对污水的拖运处理工作，同时与政府相关职能部门进行沟通，及时关注市政管网建设情况，尽早完成接管工作。

2、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）要求，在污水排口及化粪池设置悬挂明显标识。

3、因张圩小区周围无市政天然气管网，1-13号楼未通天然气，建议关注市政天然气管网规划，适时接入天然气管网。

# 附件

1、项目平面位置及监测点位示意图

2、市发展改革委关于张圩小区项目核准的批复

3、《关于对江苏方洋集团有限公司连云港张圩小区项目环境影响报告书的批复》

4、关于徐圩新区驳盐河南路西、纵六路北（xw-71614）出让地块建设项目选址的意见

5、张圩小区一期污水处理合同

6、张圩小区一期垃圾清运证明

7、江苏方洋环境监测有限公司营业执照

8、江苏方洋环境监测有限公司CMA资质认定证书

9、江苏方洋环境监测有限公司CMA资质认定证书附表

项目平面位置及监测点位示意图

北

# Text boxes

张圩小区一期1-13号楼、41号楼项目

江苏方洋集团有限公司

4▲

〇下风向监控点2#

1#

8#

★

2#

〇下风向监控点3#

9#

3#

1▲

10#

4#

3▲

11#

5#

〇下风向监

控点1#

12#

6#

13#

7#

〇无组织上风向参照点

2▲

1、废水监测点用★表示；

2、噪声监测点用▲表示；

3、无组织废气用〇表示。

41#