《建设项目环境影响报告表》

编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 东辛农场供水质量提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏方洋水务有限公司 |
| 法人代表 | 郭磊 | 联系人 | 李佳林 |
| 通讯地址 | 连云港市徐圩新区产业服务中心 |
| 联系电话 | 13357869992 | 传真 | / | 邮政编码 | 222065 |
| 建设地点 | 连云港市徐圩新区东辛农场内（耕耘路、东方路、海南路等道路路侧） |
| 立项审批部门 | 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局 | 批准文号 | 示范区经复【2019】18号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4852管道工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 不占用地上土地 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 3657 | 其中：环保投资 （万元） | 400 | 环保投资占总投资比例 | 10.94 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期开工日期 | 2019年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 一、原辅材料： 施工主要的原料为供水管材、土方、混凝土、防护工程材料等。营运期无需原辅材料。 二、主要设施： 施工期的各类施工机械，推土机、挖掘机、装载机等。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | / | 轻柴油(吨/年) | / |
| 电(千瓦·小时/年) | 2万 | 燃气(吨/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水 生活废水√）排水量及排放去向 施工期：生活废水、施工废水；生活废水经由现有的市政排污管道排至东辛农产污水处理厂集中处理；施工废水经隔油池、沉淀预处理后，均回用于场地洒水。 营运期：无。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

# 二、工程内容及规模

1、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修改； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修改； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修正； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行； （9）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，2012年5月23日； （10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号； （11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）； （12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号； （13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号； （14）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号； （15）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26日； （16）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），2018年6月27日。 （17）《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，苏政发[2018]122号； （18）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号； （19）省政府《关于“江苏省地表水环境功能区划”的批复》，苏政复（2003）29号文； （20）《江苏省大气污染防治条例（2018年修正）》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号）； （21）《江苏省环境噪声防治条例（2018年修正）》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号）； （22）《江苏省固体废物污染环境防治条例（2018年修正）》，（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号）； （23）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）； （24）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏环发[2013]113号； （25）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号； （26）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发[2016]169号； （27）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》，苏政发[2015]175号； （28）《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》，苏政办发[2015]118号； （29）《连云港市工业结构调整指导目录》（2015年本）； （30）《连云港市十三五环境保护和生态建设规划》，连云港市环境保护局，2016年12月； （31）关于印发《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》的通知，连政办发[2016]128号； （32）《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）； （33）《关于印发连云港市改善空气质量强制污染减排方案的通知》（连大气办[2018]15号）； （34）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号）； （35）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）； 2、项目原由 随着连云港东辛农场经济的发展，区域人民生活水平的日益提高，城镇供水的要求和标准愈来愈高，目前供水设施和供水能力与项目所在区域的发展要求不相适应，存在的主要问题有：连云港市自来水厂至东辛农场给水管网为单水源供水，该段给水管网处于市政管网末端，水压无法满足农场最远点供水压力需求，且场部自来水厂泵房内水泵、阀门老旧，无法正常使用；现状管网存在钢筋混凝土管及PVC管，管材老化，跑、冒、滴、漏现象严重，无法维修使用；区域内仍有1800余户为总计量，无法对用水量、漏水量做到准确计量。因此，改善该区域供水条件比较迫切。 针对目前东辛农场供水现状，江苏方洋水务有限公司拟建东辛农场供水质量提升改造项目，该项目实施后，将有效地改善当地群众长期以来的饮水不安全状况，极大地提高当地群众的生活质量，保障了群众的身心健康，稳定社会和推动农场建设，加快当地经济发展发挥重要作用。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）等有关文件的规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业 95、自来水的生产和供应工程 ”应该编制环境影响报告表。江苏方洋水务有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 3、工程内容 建设内容：给水管网、场部内自来水厂改造，来水公司内部泵、阀门及其他管件更换，远传水表的安装以及户表改造。 建设规模：本次设计配水管道供水总规模为16125m3/d，其中： （1）管道新建及改造，共22条管线，管径De63~DN500不等，总长52公里； ①农场境内的钢筋混凝土管及部分PVC管更换为球墨铸铁管道。分别为奶牛场向北段（1#管线）、埃河32大队至37大队（2#管线）、海南42大队至44大队（3#管线）、西洋线（4#管线）、合兴至62大队（21#管线）、东陬至90大队（20#管线）、东干桥至原96大队（15#管线）。 ②废除原有与现状用水量不配套、工作压力较小的管道，新建给水管，管材为球墨铸铁管，分别为海北线（7#管线）、山南线（8#管线的北部）；无水可用地区，新建给水管，管材为球墨铸铁管，分别为水产公司的小盐滩（8#管线的南部）、24大队东部（5#管线）、23大队苗庄后区（6#管线）、22#管线。 ③城镇范围内住户较为集中，原有管线管径较小，无法满足消防需要，有部分路段旁应设置消防栓，并安装与其相配套的管道。分别为西洋北路（9#管线）、富民南路（10#管线）、铁通西及农行西（12#管线）、轧花厂南路（13#管线）。 ④城镇部分小区，如点式楼（11#管线）、建安家属区（14#管线），原有管道年久失修，管材为钢管及PVC管，漏损严重，水压较低，已经严重影响居民正常用水，更换为球墨铸铁管。 ⑤水产公司原有管道全部为PVC管，漏损严重，每个工区一只总表，居民用水水价太高，采取3天供水一次，每次2小时，影响了居民正常生活，居民意见很大。为了解决居民实际困难，将水产公司1工区、2工区、3工区，及老水产管道全部更换为PE100管，分别为16#管线、17#管线、18#管线、19#管线。 （2）自来水公司内部泵、阀门及其他管件更换； 包括自来水厂内部的DN400~DN1000的软密封闸阀，水厂加氯间新建2台二氧化氯发生器；泵房内2台800m3/h的卧式离心泵，DN600的偏心异径管、双法兰伸缩接头、手动蝶阀及配套的变频控制柜； （3）远传水表设置及户表改造。 包括埃河线、西洋线、三元线、西陬线、合兴线、山南线、东陬线和海北线，总计104只远传水表；共30个电磁流量计（DN100和DN150）；1800户的户表改造。 本项目建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容 一、管道建设部分 各条管线 管道总长(米) 管径(mm) 球墨铸铁管长度(米，1.0MPa) PE管长度(米，φ＜DN100，1.6MPa，φ≥DN100，1.0MPa) 1# 477 DN100-DN200 436 41 2# 1963 DN50-DN100 1802 161 3# 793 DN50-DN100 713 80 4# 2841 DN50-DN200 2480 361 5# 1372 DN200-DN300 1149 223 6# 1016 DN100-DN200 928 88 7# 4372 DN50-DN200 3974 398 8# 8536 DN50-DN500 7712 824 9# 456 DN50-DN150 306 150 10# 531 DN50-DN150 463 68 11# 265 DN50-DN100 0 265 12# 528 DN50-DN150 439 89 13# 1565 DN100-DN500 1425 140 14# 285 DN50-DN150 0 285 15# 2269 DN50-DN500 2112 157 16# 3997 De20-DN100 0 3997 17# 4606 De20-De63 0 4606 18# 5316 De20-De63 0 5316 19# 2384 DN50-DN150 2316 68 20# 814 DN50-DN150 704 110 21# 5340 DN50-DN150 4929 411 22# 2650 DN500 2550 100 总计 52376 De20-DN500 34438 17938 管道线标：按800米间距布置一个管道线标，共63个标志桩 二、自来水厂泵房主要设备材料表 序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注 1 卧式 离心泵 Q=800m3/h，H=40m，N=220kW 成品 台 2 配置变频柜，分别装在2#、3#水泥墩上 2 偏心 异径管 DN600×DN350 钢 只 2 / DN600×DN254 3 双法兰 伸缩接头 DN600，Pn=1.0MPa 成品 只 4 / 4 手动蝶阀 DN600，Pn=1.0MPa 成品 只 4 / 5 变频 控制柜 GGD柜，600×600×1700，IP40 成品 台 2 由水泵厂家配套提供 三、自来水厂内部更换阀门等明细表 序号 阀门规格 单位 数量 备注 1 DN400 座 2 采用软密封闸阀，内部构件成套供应 2 DN500 座 1 3 DN600 座 3 4 DN800 座 1 5 DN1000 座 3 6 次氯酸钠发生器 台 2 产氯量：1kg/h 四、远传水表改造 序号 管径 单位 数量 合计（只） 1 DN25 只 10 104 2 DN50 只 83 3 DN150 只 5 4 DN200 只 4 5 DN300 只 2 五、电磁流量计安装 序号 管径 单位 数量 合计（只） 1 DN100 只 26 30 2 DN150 只 4 六、户表改造 序号 区域 新建水表数量（户） 合计（户） 1 镇东居委会 263 1800 2 东方居委会 307 3 创业路居委会 285 4 耕耘路居委会 325 5 富民路居委会 284 6 镇西居委会 336 注：本项目不涉及征地及拆迁。 4、项目施工计划 本项目施工时间拟从2019年10月开始，2020年3月底完成，总计6个月。总的施工天数约180天。施工人数约50人。 5、施工方案 （1）水源：采用双水源供水，连云港市区域供水为一路水源，徐圩给水厂为另一路水源，分别接至场部自来水厂，经自来水厂内泵房加压后，供至场部及各管理区。 （2）设计标准：①设计供水量为16125m3/d； ②配水管网末梢最低水压不低于0.16MPa；③水质达到国家规划的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 （3）管网应沿现有或规划道路定线，减少与河流、铁路、公路等交叉，便于施工和检修； （3）管网穿越河道，采用拖管施工方式，尽可能减少对河道的扰动。 （4）管网定线时力求以最短距离敷设，以降低管网工程造价和供水能力费用； （5）管网应覆盖所有供水服务区，并保证用户的正常水压和水量； （6）管线布置应选择最佳的地形和地质条件，尽量避开滑坡、塌方、岩层、沼泽、侵蚀性土壤和洪水泛滥区，以降低工程造价和便于维修管理； 拖管施工方式介绍：拖管施工的工艺流程为测量放线定位、钻机就位、泥浆配制、导向孔钻进、分级反向扩孔、管道回填拖、密实，即为先钻孔，然后灌入泥浆，最后穿管。拖管施工虽然造价高，但工期短，可按设计管径施工，易控制管线走向，无需在管线周围降水、施工作业人员少。 6、施工条件 项目施工场地为临时占地，不涉及永久占地，工程完后进行原地表恢复；管网沿线敷设，交通运输十分便捷，沿线不涉及居民拆迁问题；沿线各地电力供应从充足，电路考虑就近接入，工程用电不难解决。 7、劳动定员及工作制度 本项目运营期不新增工作人员。 8、与产业政策相符性分析 本项目属于城市基础设施建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）鼓励类项目中的第二十二条“城市基础设施”中的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，项目的建设符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9、“三线一单”相符性分析 ①生态环境保护红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），连云港市生态红线规划范围与本项目位置关系见附图4。本项目附近的生态红线区域为烧香河洪水调蓄区和古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区。本项目距离最近的生态红线区为烧香河洪水调蓄区，位于本项目西北侧，直线距离约400m，因此本项目不在连云港市生态红线区域。同时本项目不会对附近生态红线区域造成影响，符合《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，连云港市国土面积7455.69平方公里，其中生态保护红线面积204.18平方公里，生态保护红线占国土面积比例2.74%，主导生态系统服务功能为生物多样性保护。距离本项目最近的国家级红线保护红线为徐圩新区集中式饮用水水源保护区，最近距离约为450m，本项目不在江苏省国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 表2-2 项目与江苏省生态红线区域位置关系 红线区域 名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 相对本项目 一级 管控区 二级管控区 总 面积 一级 管控区 二级 管控区 方位 距离(m) 烧香河洪水调蓄区 洪水调蓄 / 烧香河（盐河－入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度31公里 4.08 / 4.08 N 400 古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区 清水通道维护区 / 包括古泊善后河（市区段）中心线与左岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度34公里（该区域有1.6平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有2.5平方公里与古泊善后河饮用水水源保护区重合） 9.5 / 9.5 S 450 徐圩新区集中式饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 徐圩水厂古泊善后河取水口上游1000米 至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围;一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区:一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围;二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 3.28 / / S 450 ②环境质量底线 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行分析，具体分析结果见表2-3。 表2-3 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 根据连云港市环保局发布的《2018年环境状况公报》，项目所在区域O3和PM2.5超标，目前政府已采取整改措施，改善区域环境质量。另外，项目运营期不排放废气污染物，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到100%，劣于Ⅴ类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。 根据徐圩环境保护局发布的2018年境内水系特征及具体情况，境内水系特征及具体情况，本年度水环境质量评价的河流为烧香支河、善后河、驳盐河、埒子河、复堆河，分别于1月、3月、4月、5月、7月、8月、11月和12月监测一次。 烧香支河未达到Ⅲ类标准，主要超标因子为石油类、五日生化需氧量、化学需氧量，水体水质现仅能达劣V类水质。善后河达到Ⅲ类标准。驳盐河未达到Ⅴ类水质标准，主要超标因子为五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，水体水质现仅能达劣V类水质。埒子河未达到Ⅲ类水质标准，主要超标因子为五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，其中五日生化需氧量和化学需氧量超标严重仅能达到劣V类水质。复堆河未达到IV类水质功能要求，主要超标因子为石油类、五日生化需氧量、化学需氧量。目前政府已采取整改措施，改善区域环境质量。另外，且本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 3、土壤环境质量 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 根据上表分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 ③资源利用上线 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-6。 表2-6 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、水资源 消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 2、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 3、能源 消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目运营期不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目能耗较小。 符合 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照两文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-7所示。 表2-7 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目属于城镇供水管网建设选址符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求，且本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 距离本项目最近的生态红线区域是烧香河洪水调蓄区，烧香河洪水调蓄区位于本项目的西侧，最近距离约为400m。 符合 （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目为城镇供水管网建设项目，且本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。。 符合 （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患 符合 （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。 本项目为城镇供水管网建设项目，不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。 符合 （7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 （8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 （9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目为非生产性项目，运营期无污染物产生。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 本项目为供水管网铺设工程，且管道尽量沿现有道路或规划道路外围铺设，铺设完成后填土覆盖，涉及到的土地无环境问题。

# 三、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目所在地位于连云港徐圩新区内东辛农场，项目地理位置详见附图1。 徐圩新区位于连云港市城区东南部，是国务院批准设立的国家东中西区域合作示范区的先导区，是省委、省政府实施江苏沿海开发战略的重要载体，南连长三角，北接渤海湾，与日本、韩国隔海相望，将成为“一带一路”沿线地区最便捷的出海通道。徐圩新区规划面积约467km2，其中，徐圩港区74km2，临港产业区210km2，现代高效农业区183km2。 江苏省东辛农场地处江苏省徐圩新区西部，属徐圩新区管辖。场部距连云港市中心25km，位于北纬34º28ˊ-34º37ˊ，东经119º18ˊ-119º30ˊ。北、东以烧香河为界，与国营云台农场、连云港市云台街道及台南、徐圩盐场毗邻，南、西以善后河、埃字河、云善河划线，依次与灌云县的圩丰、鲁河、同兴乡、伊芦乡及海州区的板浦镇、宁海街道接壤。 2、地形、地质、地貌 东辛农场除场域东南有一座海拔82.4m（废黄河高程基准，下同）的孤岛状西陬山外，地势平坦，沟河纵横。全境呈南北略低，中间稍微隆起的龟背状地形。其中在垦殖前尚可见到一些大小不等的浅碟形洼地，地面高层变幅在2.4-3.2m之间。中部的东洋、西洋和海南分场海拔多在2.8-3.2m，而北部的山南、海北分场和南部的东陬、西陬分场部分地块高程多在2.4-2.6m。 3、气候气象 区域为暖温带与北亚热带过渡地带，该地区气候温和湿润，四季分明，属典型的季风气候区，光照充足。年平均气温13.8℃，最高气温38.5℃，最低气温-10.4℃，最高月平均气温26.8℃，最低月平均气温-0.14℃，1月份最冷，7月份最热。夏季多东南风，冬季多偏北风，常年风向为东~南东东，年平均降水量920mm，日最大降水量156mm，降水主要集中在6-9月份，占全年总降水量的60%~70%以上，年蒸发量1658.6mm。 本区域年平均相对湿度为70%，极端最小相对湿度为3%。年降水总量为950mm，降水量大于1.0mm的全年有66.7天，降水量大于10.0mm全年有23.8天，降水量大于50.0mm的全年3.2天。全年平均有雾日数为18天，多在夏季出现。 4、地表水 东辛农场属于烧香河水系，区域现状南引北排，区域内形成了“四纵一横”的河网水系，“四纵”即四条南北向骨干排涝河道，分别为西干河、新沟河~小盐河、中干河、东干河，“两横”即两条东西向调节河道，分别为小海河、扁担河。东辛农场骨干水系现状详见表3-1。 此外，东辛农场南、北侧分别有古泊善后河和烧香河，相关水利工程主要有新沟河灌排站等。 表 3-1 东辛农场水系干道一览表 序号 河道名称 起讫位置 河长(km) 河道底宽(m) 河底高程(m) 1 东干河 古泊善后河~烧香支河 21.6 20 0~0.5 2 西干河 埃字河~烧香河 6.8 10 0.5 3 中干河 古泊善后河~烧香河 16.3 15 -0.5 4 小盐河 埃字河~小海河 5.5 4～6 -0.5~-0.8 5 新沟河 小海河~烧香河 5.0 6～8 -0.8~-1.0 6 小海河 烧香河~烧香支河 13.8 8~10 0.5 7 扁担河 东干河~烧香支河 7.51 35 -0.5 ①烧香河 烧香河是沂北地区的主要排涝河道之一，烧香河上游接盐河，流经南城、板桥等镇，在板桥镇分为两段，一段经烧香北闸控制入海，此为市区段，全长26km，为干流；另一段流经台南盐场、海军农场、东辛农场等，由东陬山的烧香南闸入海，为支流。干流长度从盐河口至烧香河北闸30.7km，流域内西高东低，流域上游地面高程约为3.2m，流域下游地面高程约为2.3m。主要支流有云善河和妇联河，烧香河流域总面积为450km2，其中规划城区面积20.2km2，山丘区面积49.5km2，平原区面积380.3km2，中云台山以南地区的主要排水河道。 ②善后河 古泊善后河是沂北地区一条大干河，上起沭阳的李万公河，下至东陬山，过善后河闸从埒子口排入海。古泊善后河的下游为善后河。善后河从西盐河到埒子口全长27.6km，其源头为沭阳水坡（通过机械设备提升船舶的通航船闸），入海口为善后新闸。 5、地下水 由于农场成土母质主要来源于近 1000 年来黄河多次夺淮与侵沂、述、泗河后，夹带大量泥沙与海水相遇与场境一代絮凝而成的第四系地层，该地层在基岩上部地表 1.5米以下，普遍覆盖有一层 10 米厚的海积淤泥层，从而阻断地表水与地下水的联系，天然降水无法下渗而淡化深层地下水，导致地下水含盐量常年得不到改善，形成咸水滞留层，无灌溉利用及作为人畜饮水或工业用水的价值，地下水储量约为 0.25 亿立方米。 6、生态环境 ⑴陆域生态 陆地生态环境为半人工生态环境，主要为盐田所覆盖；树木全系人工栽植，品种有槐、柳、榆、椿和杨等，主要分布于道路和河道两边。由于区域大部分现状为盐田，人类活动较多，天然植被已基本没有，仅有少量野生植物如盐蒿、兰花草和茅草等。 ⑵水域生态 连云港近海位置适中、气候温和、水质优良、铒料来源广泛，海区潮间带和近岸海域海洋生物品种繁多、数量巨大，渔业捕捞对象达30 多种，主要有对虾、马鲛鱼、黄鲫鱼、鲥时、乌贼、毛蛤、黄姑鱼、梭子蟹、海鳗等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划和人口 东辛农场是华东地区最大的国有农场、江苏省农业产业化重点龙头企业之一，是连续多年的省级文明单位。农场地处暖温带南缘，具有海洋性气候特征，温暖湿润，雨量充沛，无霜期长。场东、北面隔烧香河分别与徐圩盐场、台南盐场、徐圩镇和云台乡、云台农场为邻；场西部云善河、埃字河西岸为新浦区宁海乡；场南隔善后河与灌云县的圩丰、鲁河、同兴、伊芦、板浦等乡镇相望。农场东西最长处21.5公里，南北最宽处19公里，总面积202平方公里。场部位于全场中心中干河与小海河交汇处。场境属海湾泻湖相沉积平原，由于海岸东移，清康熙年间才由浅海演变成沼泽荒滩，地面高程2.4-3.2米。 东辛农场除场部所在的城镇范围外，现统辖山南、海北、东陬、西陬、东洋、西洋、合兴、海南、埃河、盐河10个农业分场，1个水产公司，共辖82个居民组。近期按照江苏沿海大开发的发展规划，经省政府批准，东辛农场行政区域正式划归为连云区徐圩新区管辖。 2、经济概况 2017年，东辛农场实现地区生产总值20.19亿元；实现第二、三产增加值16.10亿元；实现人均纯收入2.68万元。截止2017年，东辛农场拥有控参股企业18家、民营企业36家；连续多年被评为省级文明单位、文明单位标兵、江苏农垦“十佳企业”、社区管理先进单位，跻身全国农垦百强场行列。东辛农场主要以种植业、养殖业、加工业为主，第三产业为辅。 3、人群健康及生活质量状况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 项目周围无重要的风景名胜、历史遗迹及珍稀动植物等敏感保护目标。

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状 （1）空气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 根据连云港市环保局发布的《2018年环境状况公报》，市区环境空气二氧化硫年平均浓度为15微克/立方米、二氧化氮为31微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）为67微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）为44微克/立方米、CO日均值的第95百分位浓度为1.5毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为169微克/标立方米，其中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度均符合国家二级标准要求。 项目所在区域为环境空气质量不达标区，超标因子为O3、PM2.5。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了2016-2020年改善连云港市环境空气质量的重点工程： ①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 ②限期完成连云港市已有20t/h以上（含20t/h锅炉）的提标改造； ③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰；各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 ④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOX、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5 吨/年。 ⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9 吨/年。 ⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOX、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2.地表水环境质量现状 根据徐圩环境保护局发布的2018年境内水系特征及具体情况，境内水系特征及具体情况，本年度水环境质量评价的河流为烧香支河、善后河、驳盐河、埒子河、复堆河，分别于1月、3月、4月、5月、7月、8月、11月和12月监测一次。 烧香支河未达到Ⅲ类标准，主要超标因子为石油类、五日生化需氧量、化学需氧量，水体水质现仅能达劣V类水质。善后河达到Ⅲ类标准。驳盐河未达到Ⅴ类水质标准，主要超标因子为五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，水体水质现仅能达劣V类水质。埒子河未达到Ⅲ类水质标准，主要超标因子为五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，其中五日生化需氧量和化学需氧量超标严重仅能达到劣V类水质。复堆河未达到IV类水质功能要求，主要超标因子为石油类、五日生化需氧量、化学需氧量。 2018年，徐圩地表水环境质量总体与去年持平。其主要污染指标为五日生化需氧量、石油类、化学需氧量、高锰酸盐指数。河流的有机污染呈上升趋势。 根据《市政府办公室关于印发连云港市城市黑臭水体整治实施方案的通知》，对烧香河的整治内容主要包含进行实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 3.声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB15190-2014）及《连云港市政府发布市区声环境质量功能区划新规定》，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类。 根据连云港市环保局发布的《2018年环境状况公报》，全市城区区域环境噪声年均值均符合国家要求。其中市区（不含赣榆区）区域环境噪声年平均等效声级为53.2分贝，较去年上升0.5分贝。 4.其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故；项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表4-1 环境空气目标 类别 保护目标名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 东陬村 0 300 约200人 大气环境 环境空气二类区 E 300 小趟子村 -400 0 约400人 大气环境 W 400 水产公司居民 0 0 约400人 大气环境 E 219 新二曲村 -330 -330 约200人 大气环境 WS 500 朱庄 -500 0 约200人 大气环境 W 500 前进村 -500 0 约200人 大气环境 W 500 场部村 0 700 约200人 大气环境 N 700 张庄 0 -800 约200人 大气环境 S 800 干桥村 -100 0 约200人 大气环境 W 100 陈庄 0 300 约200人 大气环境 E 300 红庄 0 300 约200人 大气环境 E 300 小南庄 -500 0 约300人 大气环境 S 500 二十四管理区 0 0 约400人 大气环境 / / 西洋管理区 0 0 约400人 大气环境 / / 东辛农场镇区 0 0 约1500人 大气环境 / / 二十六管理区 500 0 约400人 大气环境 N 500 杨庄 0 0 约300人 大气环境 / / 赵庄 0 0 约400人 大气环境 / / 冯庄 0 0 约500人 大气环境 / / 封庄 0 0 约400人 大气环境 / / 姜庄 0 0 约400人 大气环境 / / 三十七管理区 0 0 约400人 大气环境 / / 埃河管理区 0 0 约200人 大气环境 / / 程圩 0 0 约400人 大气环境 / / 周圩 0 0 约600人 大气环境 / / 侯庄 0 0 约400人 大气环境 / / 赵庄 -500 0 约400人 大气环境 W 500 沈圩 0 -500 约400人 大气环境 S 500 许圩 500 0 约400人 大气环境 E 500 二管理区 0 0 约300人 大气环境 / / 三管理区 0 0 约350人 大气环境 / / 山南管理区 0 0 约700人 大气环境 / / 前庄 0 0 约400人 大气环境 / / 四管理区 -300 0 约380人 大气环境 W 300 西南庄 -500 0 约400人 大气环境 W 500 表4-2 地表水、声环境及生态环境保护目标 类别 保护目标名称 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离/m 水环境 烧香河 景观、排洪 小型 地表水 Ⅲ类 N 400 善后河 景观、排洪 小型 地表水 Ⅲ类 S 450 云善河 景观、排洪 小型 地表水 Ⅲ类 W 1000 声环境 项目周围200m范围内的区域 / / 靠近道路一侧45米内执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类区标准，其余执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 / / 生态环境 烧香河洪水调蓄区 洪水调蓄区 不破坏生态环境 二级管控区 N 400 古泊善后河清水通道维护区 清水通道维护区 不破坏生态环境 二级管控区 S 450 徐圩新区集中式饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 不破坏生态环境 一级、二级管控区 S 450

# 五、环境评价标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 建设项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2.地表水环境质量标准 本项目所在区域水体主要有烧香支河、善后河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。主要水质指标见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准 序号 评价因子 III类水标准值 1 pH值 6～9 2 COD ≤20 3 SS* ≤30 4 总磷 ≤0.2 5 氨氮 ≤1 6 总氮 ≤1 7 石油类 ≤0.05 8 LAS ≤0.2 标准来源 GB3838-2002 *注：SS采用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.声环境质量标准 环境噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类区标准执行，依据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-2014）道路两侧执行4a类标准。具体详见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 地点 标准级别 标准值 dB(A) 依据 昼间 夜间 道路两侧 4a类 70 55 《声环境质量标准》 部分段 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物排放标准 施工扬尘、燃料废气NOX、SO2、非甲烷总烃等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值，CO执行《固定污染源一氧化碳排放标准》（GB13/478-2002）。 表5-4 建设项目大气污染物无组织排放标准表（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 标准来源 SO2 550 周界外浓度最高点0.40 GB16297 1996 NOX 240 周界外浓度最高点0.12 TSP 120 周界外浓度最高点1.0 非甲烷总烃 120 周界外浓度最高点4.0 CO 2000 周界外浓度最高点10 GB13/478-2002 2.水污染排放标准 施工期生活废水经由现有的市政排污管道排至东辛农产污水处理厂集中处理。东辛农产污水处理厂接管标准按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级限值执行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入复堆河。具体见表5-5。 表5-5 水污染物排放标准（单位：mg/L) 序号 项目 东辛农产污水处理厂 接管标准 排放标准 1 pH 6.5~9.5 6~9 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 NH3-N 45 5 5 总氮 70 15 6 TP 8 0.5 依据 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 3.噪声 施工作业现场施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值，具体指标见表5-6。 表5-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 70 夜间 55 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表5-7。 表5-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 级别 标准限值 昼 夜 2类 60 50 标准来源 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 |
| 总量 控制 标准 | 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除。本项目属非污染性项目，运营期没有三废产生及排放，不需申请总量指标。 |

# 六、建设项目工程分析

工艺流程 1、施工期 本项目为供水工程项目，主要工程内容为城镇发展配套供水管网、自来水公司管件的更换和水表的安装建设，其主要施工步骤及产污环节如下图所示： 图6-1 供水管网施工工艺流程图及产污环节 2、营运期 本项目为供水管网、自来水公司管件的更换和水表的安装建设，在工程竣工验收投入营运后主要工作为管线和设备的维护，项目本身不会排放水、气、固废等污染物，运行使用期间，主要污染泵站等设备噪声。属非污染性项目，不会对环境产生不利影响。 主要污染工序 1、施工期 （1）大气污染物 本项目施工期大气污染物主要有施工场地扬尘、各类施工机械及运输车辆所排放的废气。 扬尘：施工中，管道开挖、覆土回填过程中会有扬尘散落到周围大气中；土方堆放期间由于风吹引起扬尘污染；施工运输车辆的往来将产生二次扬尘污染，尤其行驶在土石道路路段的车辆，如行驶在施工便道。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中： Q――起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表6-1。 表6-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（微米） 80 90 300 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q――汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V――汽车速度，km/h； W――汽车载重量，吨； P――道路表面粉尘量，kg/m2。 表6-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表6-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆.km 清洁度 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。 ③运输车辆及作业机械尾气：施工车辆（如挖掘机等）和运输车辆排放的废气主要污染物有CO、NOX、非甲烷总烃等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似，但总排放量不大。根据类似工程分析数据，CO、NO2、THC浓度一般低于允许排放浓度，对施工人员的影响很小。 （2）水污染物 ①施工废水 管道清洗、试压废水：工程实施过程中，供水管道需分段进行清管和试压，一般采用无腐蚀性的清洁水，清管、试压后的废水主要含泥沙，无其它污染物，水质较好，废水集中收集至沉淀池，经沉淀后回用。。 车辆、设备等冲洗废水：施工车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，冲洗废水排放量约15m3/d，污水的主要污染物为COD、SS、石油类，浓度为COD 300mg/L、SS 800mg/L、石油类40 mg/L。经施工现场临时设置的排污沟收集至隔油池、沉淀池处理，处理后的尾水用于施工现场洒水抑尘或附近绿化，不外排。 ②生活废水 项目施工人员共50人，生活废水定额按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中苏北居民用水定额的130L/（人·d）计，排污系数取0.8，则生活废水的产生量为5.2m3/d。该类污水的主要污染物为：CODCr 300 mg/L、SS 300 mg/L、NH3-N 30 mg/L、TP5 mg/L、动植物油30 mg/L。施工期按6个月180天计算，则生活废水量为936m3/a，各污染物量为CODCr 0.2808t/a、SS 0.2808t/a、NH3-N 0.0281t/a、TP NH3-N 0.0045t/a、动植物油NH3-N 0.0281t/a。 ③管网穿越河道施工 本项目管网建设共需穿越数条沟渠，本项目采用拖管施工方式进行施工，施工过程中河道底部会受到扰动，从而会引起局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，施工时，局部水域的悬浮物浓度在80～160mg/L之间。拖管施工过程中产生的泥浆，根据相应施工管线长度及尺寸估算，产生量约为10t，按城镇管理部门规定的时间、地点及时清运，不外排。 （3）噪声 项目施工期间主要的噪声源是施工机械噪声和运输车辆噪声。施工运输车辆通常以卡车为主，其噪声源强在90dB(A)左右，属于线状污染源，对沿途道路两侧影响较明显；工程施工现场主要噪声源为挖掘机、起重机、推土机、平地机等施工机械，经类比调查，这些机械设备运行时距声源5m处的噪声值在80〜90dB(A)。这些机械产生的噪声属于间断性非稳态噪声，若不采取有效的降噪措施，将会对周边声环境产生较大的影响。根据常用机械的实测资料，其污染源强见表6-3。 表6-3 常用施工机械设备声级测试值及范围 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 最大声级Leq（dB(A)） 1 液压挖掘机 5 84 2 起重机 5 85 3 推土机 5 86 4 平地机 5 82 （4）固废 本项目施工期产生的固体废弃物主要有施工人员生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾、拖管施工过程产生的泥浆及工程弃土。 生活垃圾：根据《城市生活垃圾产量计算及预测方法》（CJ/T106），施工人员生活垃圾发生量按1.0kg/人·d计，施工人员50人、工期6个月，则生活垃圾日发生量为0.05t/d，整个施工期生活垃圾发生总量为9t。生活垃圾由东辛农场环卫部门统一清运处理。 建筑垃圾：本项目建筑垃圾主要为废弃施工材料，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，类比调查，本项目施工期间将产生约10t建筑垃圾。 泥浆：本项目拖管施工过程中将产生一定量的泥浆，根据相应施工管线长度及尺寸估算，本项目泥浆的产生量约为10t。 工程弃土：本项目建设过程中，土方尽可能做到挖填平衡。据经验估算，项目将挖出土方量为73710t；回填71010t，挖出的土方尚有约2700t的剩余土方。项目富余的土方将交给当地政府部门（渣土办）用于填塘或做路基，这样做可减轻污染，并使宝贵的土地资源得到了充分的利用。项目将按渣土办要求，定时、定线地将土方运至指定的地点。 废弃管材：本项目部分输水管道需进行拆除，拆除过程中会产生约10t的输水管材，输水管材外售综合利用。 废油：施工废水经隔油池处理后产生废油，根据类比估算，其废油产生量约为0.2t/a，废油属于危险废物HW08（900-214-08），须委托专业资质单位进行处理。 土方平衡分析：建设项目路基工程土石方数量详见土石方平衡图6-2。 图6-2 建设项目土石方平衡图（单位t） （5）生态环境 本项目为供水工程，对生态环境的影响主要是建设期的影响。 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段多属城市道路，在施工开挖过程中，会短暂造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，施工完成后应立即恢复原有生态环境。 （6）社会经济 本项目不涉及房屋拆迁及土地征用。本工程施工期间，施工材料由公路运输供给，将增加区域公路交通压力。在施工过程中部分地段会暂时停水，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响。同时，车辆运输建筑材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘，从而对所经过街道的路面、周边居民产生粉尘影响，亦给城市卫生环境带来一定影响。 2、运营期 本工程属社会效益为主的集中供水管网建设项目，其工程效益主要体现在集中供水效益上。通过本工程实施，可以更加有效实现集中供水，减少环境污染，促进了社会经济持续稳定发展。 项目运行期间，不需要人员值守，定期派管理人员巡查，因此无废水和固体废弃物产生及排放。 本项目运营期噪声主要为泵站工作时产生的噪声，通过安装减震垫等措施处理后，对周边环境影响较小。

# 七、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工过程 | 粉尘 | 少量 | 少量 | 大气 |
|  |  | 运输车辆及作业机械尾气 | 少量 | 少量 | 大气 |
|  | 营运期 | 无废气产生 | / |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 施工期生活废水 | COD | 936 | 300 | 0.2808 | 300 | 0.2808 | 经市政污水管网进东辛农产污水处理厂集中处理 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.2808 | 300 | 0.2808 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0281 | 30 | 0.0281 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0045 | 5 | 0.0045 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 30 | 0.0281 | 30 | 0.0281 |  |
|  | 施工废水 | COD | 少量 | / | / | / | 0 | 隔油沉淀池处理后回用 |
|  |  | SS |  | / | / | / | 0 |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | 0 |  |
|  | 营运期 | 无生产废水及生活废水产生和排放 | / |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 | 环卫部门统一处理 |
|  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 10 | 10 | 0 | 0 | 按城镇管理部门规定的时间、地点及时清运，不外排 |
|  |  | 拖管施工泥浆 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  | 施工弃土 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 交给当地政府部门（渣土办）用于填塘或做路基等 |
|  |  | 废弃管材 | 10 | 0 | 10 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 废油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 营运期 | 无固体废物产生 | / |
| 噪声 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 噪声源强dB(A) | 排放值dB(A) | 备注 |
|  | 施工期各类施工机械设备 | 噪声 | 80〜90 | 80〜90 | / |
|  | 营运期 | 本项目运营期噪声主要为泵站工作时产生的噪声，通过安装减震垫等措施处理后，对周边环境影响较小。 | / |
| 主要生态影响 本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。供水管线在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。 综上分析，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |

# 八、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期产生的环境影响主要是项目工程对水生生态的影响，另外还有施工扬尘以及施工机械噪声，部分施工废水及固体废弃物。这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，文明施工，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。施工期的环境影响是短暂的，一般会随着施工工程的结束而消失。 1、大气环境影响分析 施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘和各类施工机械和运输车辆所排放的尾气。 ⑴扬尘污染影响分析 施工工地扬尘主要来自土方开挖、施工建筑材料（水泥、石屑、砂石料）的装卸、运输、堆放以及施工现场混凝土拌合等过程中。另外，施工运输车辆行走时可能造成扬尘污染，尤其是在天气干燥、风速较大、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土 壤含水量等因素有关。为了减少施工过程产生的扬尘对周围环境空气的影响程度，建议 采取以下防护措施： ①施工过程中，可以采取围挡、围护以减少扬尘扩散。 ②加强施工现场管理，严格按照施工计划进行项目建设，并按指定地点存放各种建材和水泥砂石等材料，堆放场不得露天堆放，应该加盖篷布，防止二次扬尘。 ③在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状 况而定，一般每天洒水1〜2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，施工场地 洒水与否对扬尘的影响比较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%-75%，大大减少了对环 境的影响。 ④对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时车辆进出、装卸 场地应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和学校、医院等敏感点。 ⑤使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。工程弃渣应及时外运，避免在施工现场长期堆放占用地表植被，污染周边水环境。 在施工期间应加强管理、切实落实好以上措施，则施工场地扬尘对周围环境的影响将会大大减低，另外，这种影响也将随施工的结束而消失。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。建议施工单位选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为能源的机械设备，以减少燃油废气对周围大气的影响。同时应加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程因设备故障而产生的污染物对周围空气环境的影响。 由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 2、水环境影响分析 ⑴施工废水 施工废水主要包括管道清洗、试压废水，车辆、设备等冲洗废水，油污水，施工废水中含COD、SS、石油类，如不经处理直接排放，会对项目所在地地表水造成污染，污染水体如用于灌溉则会对农作物产生不利影响。本项目在施工现场设置简易沉淀隔油池，根据废水特征，施工期间废水采取隔油、沉淀处理措施，尾水用于施工场地洒水降尘，不外排。 ⑵生活废水 本项目生活营地就近布置在有污水管网的地方，生活废水成分简单易处理，可生化性好，经临时化粪池运处理达到标准后进入污水管网，由徐圩1#污水处理厂进行处理。 本项目生活废水不直接外排，对周边水环境几乎无影响。 ⑶管网穿越河道拖管施工 本项目管网建设穿越数条沟渠，施工过程中会引起河道局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，施工时，局部水域的悬浮物浓度在80～160mg/L之间。但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质不产生污染影响，并且管网穿越河道施工工序短，施工完成后，这种影响也不复存在。拖管施工过程中产生的泥浆，按城镇管理部门规定的时间、地点及时清运，不外排，对环境无影响。 3、声环境影响分析 ⑴施工期噪声源 建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆的噪声，具有噪声无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对附近的村庄等环境敏感点产生较大影响。 据调查，国内目前管网建设项目采用的机械设备主要有推土机、挖掘机、平地机和起重机等。 市政管网施工与一般的建筑施工不一样，其产生的噪声也就别具特点，这主要表现为以下几点： ①施工噪声源与一般的固定噪声源有所不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。 ②施工设备与其影响到的范围相对较小，施工设备噪声基本都是点声源。 ③对具体路段的管网铺设作业而言，施工噪声污染仅发生一段时期内。 鉴于施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 ⑵预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），预测本项目施工期施工设备对场界噪声的影响。施工期主要生产设备都位于室外，因此，采用单个室外点声源在预测点的声级计算公式，具体如下： 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式（A.1）计算： （A.1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： （A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： （A.4） （A.5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，本次预测选中心频率为500Hz的倍频带做估算，考虑几何发散衰减、大气吸收衰减、屏障衰减。 ⑶预测结果及分析 预测结果见下表： 表8-1 预测结果 （单位：dB（A）） 序号 机械类型 噪声预测值（dB(A)） 5m 10m 20m 40m 50m 80m 100m 1 液压挖掘机 84 77.98 71.96 65.94 64.00 59.92 57.98 2 起重机 85 78.98 72.96 66.94 65.00 60.92 58.98 3 推土机 86 79.98 73.96 67.94 66.00 61.92 59.98 4 平地机 82 75.98 69.96 63.94 62.00 57.92 55.98 表8-1表明： 1）施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。 2）施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种影响昼间主要出现在距施工场地30m的范围内，夜间将出现在距施工场地150m的范围内。 本项目沿线部区域的施工场地受到实际情况的限制而不能远离敏感点，势必对沿线的居民的正常生活、学习造成一定的影响，因此需要视具体情况采取一些噪声防治措施；另一方面，施工运输车辆行驶产生的交通噪声也是不能忽视的，根据经验分析，运输车辆行驶噪声将对运输道路两侧各50m范围内的声环境敏感点产生比较显著的污染影响。 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，不仅使附近的居民受到不同程度的施工噪声影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响。 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，主要设备噪声源大部分超标。源强>85dB(A)的噪声源距其30m以内的环境噪声预测值超标；若夜间施工，则150m以内的环境噪声超过55dB(A)的夜间标准值。由此可见，施工噪声对沿线周围30m范围内的环境影响较大，对30～100m范围也将产生一定的影响。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 因此为确保沿线周边居民的生活环境不受影响，建设方应确保执行相关噪声防治措施。 噪声防治措施： 本项目施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，因此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，降低施工噪声对环境的影响。主要措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格遵照地方环境噪声管理条例的有关规定，避免夜间进行高噪声施工作业；为防止施工噪声扰民，应杜绝深夜施工；对因需保障白天交通通畅和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，建设单位须在施工前向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 ②尽可能采用低噪声的施工机械，如用液压工具代替气压工具等，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ③合理布局施工设备，施工机械应尽可能放置于对周围居民影响最小的地点； ④对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，减少对周边环境的影响。 ⑤施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑥做好施工人员的噪声防护。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，项目施工期噪声对周围环境的影响很小。 4、固废污染源强分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾及工程弃土等。 施工过程中固体废物产生及处置情况统计见表8-2。 表8-2 施工阶段固体废物产生及处置情况（单位t） 固废种类 日均产生量 施工期产生总量 处置方式 生活垃圾 0.05 9 收集后由环卫部门处置 建筑垃圾 0.03 10 按城镇管理部门规定的时间、地点及时清运，不外排 拖管施工泥浆 0.03 10 工程弃土 3.42 2700 交给当地政府部门（渣土办）用于填塘或做路基 废管材 0.03 10 外售综合利用 废油 0.0011 0.2 委托有资质单位处理 综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，不会造成二次污染。 5、生态环境影响分析 管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。主要防治措施有： ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 ②在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、果园等地段。 ③在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 ④对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ⑤做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 ⑥在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度降低项目建设对生态环境的影响和破坏。 6、水土流失分析 在工程建设期，由于土方的开挖、土料的堆置以及工程施工等对原有地貌、水体的扰动和破坏，在降雨和自身重力的作用下，极易造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水、水文条件和陆生生态系统的稳定性。 为了减缓施工期的水土流失，可以采取以下一些措施： ①分段进行土方开挖，尽量减少施工开挖面，缩短开挖时间，除即挖即填外的裸露开挖面必须采用塑料彩条布进行临时覆盖，开挖边坡坡顶及坡脚设置排水拦沟，每隔一定距离设置集水沉砂井。 ②进出施工建设区的施工机械和车辆应做好覆盖及清理，避免抛洒及携带，对施工区造成新的水土流失及污染。 ③施工单位应事先掌握施工区域降雨时间和特点，合理制定施工计划及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况，以便在雨前及时将填铺的松土压实、用沙袋或其他东西遮盖坡面进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。 7、社会环境影响分析 建设单位在施工期，应加强交通管理和组织，设置必要的警告、安全措施，减少交通堵塞和交通安全事故的发生；施工期应尽量不破坏现有的排、灌渠道和现有道路，路线布设方案以及设置的构造物应满足水利设施泄洪需求，同时，与沿线乡镇政府和有关部门密切配合，做好水系和路网的重新规划和调整。 本项目不涉及房屋拆迁及土地征用，管网建设会造成当地交通造成一定影响，这些影响是暂时的，随着施工结束，影响也随之消失。 8、风险隐患分析 施工期的风险主要为水土流失，施工期的基础工程等建设将进行一定规模的土石方开挖，必然会产生一定量的弃土弃渣，加之连云港市夏季多暴雨天气，在雨水冲刷下易产生水土流失，严重影响周围生态环境。应加强水土流失的防治措施，如合理安排施工期，尽量避免雨季时大面积开挖土石方；土石方应及时清运出施工现场等。 此外，还有装载机、挖掘机、推土机等机械的施工事故风险以及建筑施工和运输车辆的事故风险等。应加强管理，严禁闲杂人等进入施工地，施工人员应严格按照施工规章制度施工。 营运期环境影响分析： 项目运行期间，不需要人员值守，定期派管理人员巡查，因此无废水和固体废弃物产生及排放。 本项目为供水管线，敷设于地下，管网营运期水流冲击管壁的噪声可忽略，对外环境无影响。项目噪音来源于泵站机械工作时发出的噪声。根据调查，泵站产生的噪声值：70～85dB。泵站经过减振、隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距泵站30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》(GB3096-2008)的标准，对周围环境影响不大。 因此，项目营运期间无对环境影响的污染物排放，项目的投入运营对环境无影响。 土壤环境影响评价 本项目属于E4852管道工程建筑项目，根据《环境影响评级技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018的要求，本项目属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价，具体如下： 表8-3 土壤环境影响评价项目类别 行业类型 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 其他行业 全部 产业政策相符性分析： 经查实，本项目属于2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》、《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，中规定的第一类鼓励类中“二十二、城市基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策要求。 同时不属于2013年1月29日发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目中规定的鼓励、限制和淘汰类，属于允许类。同时本项目也不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》（锡政办发[2008]6号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 选址合理性分析 ⑴本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列的项目。 ⑵本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发<2013>113号）中规定的“一、二级管控区”范围内，符合规划要求。 ⑶工程施工地点没有占用基本农业用地和林地，不改变所在地用地性质，符合徐圩新区城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。 因此，本项目选址是合理的。 总量控制 本项目属非污染性项目，运营期没有三废产生及排放，不需申请总量指标。 环保投资 根据项目环境影响分析章节可知，项目的环境影响主要集中在施工期，施工扬尘、水土流失、设备噪声等将对周边环境产生一定的环境影响，为使项目对周边影响降至最低，项目应采取环保治理措施对施工期环境影响进行治理。本项目环保投资概算如下。 表8-4 本项目环保投资一览表 项目名称 东辛农场供水质量提升改造项目 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保 投资 （万元） 完成 时间 废气 施工扬尘 颗粒物 定时洒水、车辆运输时覆盖帆布、沿线两侧及临时堆土周围设置围挡 （GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值 50 与主体 工程同 时设计、同时建设、同 时 运行 废水 施工废水 SS和石油类 隔油池+沉淀池 用于施工现场洒水抑尘或附近绿化，不外排 10 噪声 施工作业噪声、施工机械噪声 等效连续A声级（dB（A）） 施工机械设备配备临时声屏障 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 20 固废 土方施工 弃土弃渣 用于低洼地的回填 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染 20 钢结构施工 施工废料 运到指定地点用于路基回填 48 施工人员 生活垃圾 由环卫部门填埋处理 10 废管材拆除 废管材 外售综合利用 2 施工废水处理 废油 委托资质单位处理 10 生态 用覆盖物覆盖新挖的陡坡，防止水土流失；完工后，进行植被恢复等 严控水土流失；完工后，覆土绿化 200 风险防范措施 管道用材均采用无缝钢管；采用焊接方式；制定突发环境事件风险应急预案，并定期演练等 / 20 环境管理（机构、监测能力等） / / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 本项目营运期全线密闭输送自来水，输送过程无废水、废气、噪声和固体废物外排。本项目不需要申请总量控制指标 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 不需要设置卫生防护距离 / 总计 / 400 /

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工过程 | 施工扬尘 | 对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度等 | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆及作业机械尾气 | 禁止使用尾气污染物超标排放的机动车，加强机动车的检测与维修等措施 |  |
|  | 营运期 | / | / | 无排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 修建临时简易的沉淀隔油池，施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工现场洒水防止扬尘 | 达标排放 |
|  |  | 生活废水 | 经临时性化粪池预处理后，进入污水管网，由东辛农产污水处理厂进行处理 |  |
|  | 营运期 | / | / | 无排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 全部处置、无排放 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运送到规定的地方 |  |
|  |  | 施工拖管泥浆 | 运送到规定的地方 |  |
|  |  | 施工弃土 | 交给当地政府部门（渣土办）用于填塘或做路基等 |  |
|  |  | 废弃管材 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 营运期 | / | / | 无排放 |
| 噪 声 | 施工期 | 尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；合理安排好施工时间和施工场所；在施工场地设置隔声屏或移动式屏障等措施 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 本项目运营期噪声主要为泵站工作时产生的噪声，通过安装减震垫等措施处理后，对周边环境影响较小。 | 达标排放 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。供水管线在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。 综上分析，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |

# 十、结论与建议

一、结论 江苏方洋水务有限公司东辛农场供水质量提升改造项目位于江苏省连云港市东辛农场内（耕耘路、东方路、海南路等道路路侧），主要工程内容为城镇发展配套供水管网的建设，总投资3657万元。 1、符合产业政策： 经查实，本项目属于2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》、《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，中规定的第一类鼓励类中“二十二、城市基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策要求。 同时不属于2013年1月29日发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目中规定的鼓励、限制和淘汰类，属于允许类。同时本项目也不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理： ⑴本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列的项目。 ⑵本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发<2013>113号）中规定的“一、二级管控区”范围内，符合规划要求。 ⑶工程施工地点没有占用基本农业用地和林地，不改变所在地用地性质，符合徐圩新区城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。 因此，本项目选址是合理的。 3、环境影响分析 （1）废气：项目产生的废气主要为施工过程产生的扬尘，因为施工期是暂时性的，因而这种影响也属于间歇性的，随着施工期的结束此影响也将消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。同时对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；控制车辆行驶速度，车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；风速过大时，停止施工作业，并对堆存的材料采取遮盖措施等方式减少施工期对环境空气的影响。 （2）废水：项目产生的废水主要为施工期生活污水、施工废水。生活污水通过化粪池预处理后进市政污水管网；施工废水经隔油池、沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）噪声：项目产生的噪声主要为施工期机械噪声和运营期泵站等产生的噪声。施工期选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障。噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施；运营期泵站等经过减振、隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距泵站30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》(GB3096-2008)的标准，对对周围环境影响较小。 （4）项目产生的固废主要有多余土方和建筑垃圾、污水管材、施工期的生活垃圾。多余土方和建筑垃圾经收集后及时交给当地政府部门（渣土办）用于填塘或做路基；拖管施工泥浆按城镇管理部门规定的时间、地点及时清运，不外排；废弃管材外售综合利用；生活垃圾定点存放，环卫清运处置。 综上所述，本项目通过采取相应的污染防治措施，道路正常运行后对周围环境的影响较小，满足相关标准的要求或好于现有情况。 因此，从环保的角度来看，建设项目是可行的。 4、总量控制 本项目属非污染性项目，运营期没有三废产生及排放，不需申请总量指标。 综上所述，本供水工程建设属非盈利性公益事业，其环境效益大于环境损失，并具有较显著的经济效益和社会效益，其建设符合国家和地方产业政策和选址合理。工程设计从环保角度来看也是合理可行的。在采取有效的污染治理措施后，本项目的建设对自然、生态和社会环境的影响符合国家相应的环境标准要求，其影响程度是可以接受的，因此，从环境方面来看，本项目是合理可行的。 二、建议与环保要求 1．施工时应合理安排时序，尽可能减少对项目范围内及周围生态环境的影响。 2．施工期应做好生态监理工作，及时反馈问题。 3．本次环评仅限于：江苏方洋水务有限公司的“东辛农场供水质量提升改造项目”项目，若扩大规模或变更建设内容，须报环保部门另行审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

作业线路、场地清理

下管入沟

开挖管沟

试压、清管、覆土回填

清理现场、恢复地貌、恢复植被

试运投产

竣工验收

噪声

噪声、扬尘

扬尘

扬尘、固废

TSP

车速

挖方：73710

弃方：2700

回填：71010